Глава 1. Характеристика района проектирования

1.1. Территориальное размещение

Территория сельского поселения Челкаковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан расположена в юго-западной части Бураевского района. С севера и запада территория ограничена землями Тангатаровского сельсовета, с востока – землями Каинлыковского сельсовета, с юга - землями Вострецовского сельсовета и землями Дюртюлинского района.

В состав сельского поселения Челкаковский сельсовет входит 4 населенных пункта: село Челкаково - административный центр сельского поселения, деревня Тугаряково, деревня Новоалтыбаево, деревня Хазиево.

Административный центр сельского поселения с.Челкаково находится в 38  км от районного центра с.Бураево, в 106 км от ближайшей ж/д станции Янаул.

1.2. Оценка природных условий

1.2.1. Климат

Климатическая характеристика приводится по м/ст.Янаул по данным ТСН «Климат Республики Башкортостан», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», справочника «Климатические характеристики условий распространения примесей в атмосфере».

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 440 С,

обеспеченностью 0,92 – 420 С.

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 410 С,

обеспеченностью 0,92 – 370 С.

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94 - 210 С.

- Абсолютная минимальная температура воздуха - 510 С.

- Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 9,20 С.

- Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода,

0 С, со среднесуточной температурой воздуха:

≤ 0°С – 169(-9,4°С);

≤ 8°С – 226(-6,0°С);

≤ 10°С – 243(-5,0°С).

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 82 %.

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца 82 %.

9. Количество осадков за ноябрь - март составляет 109 миллиметров.

10. Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV:

| Станция | Повторяемость направления ветра за XII-II/III-IV, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| Янаул | 5/9 | 9/10 | 5/7 | 11/11 | 34/26 | 23/24 | 10/10 | 3/4 |

11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с:

| Станция | Повторяемость направления ветра по румбам за январь, м/с |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| Янаул | 4,5 | 6,1 | 5,4 | 9,0 | 8,0 | 6,4 | 5,6 | 5,5 |

12. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца составляет 4,8 м/с.

Климатические параметры теплого периода года.

1.Барометрическое давление – 1004,5 гПа.

2. Температура воздуха, 0 С:

обеспеченностью 0,99 +27,8;

обеспеченностью 0,98 +24,9;

обеспеченностью 0,96 +23,1;

обеспеченностью 0,95 +21,4.

3. Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца составляет +25,9 0 С.

4. Абсолютная максимальная температура воздуха +380 С.

5. Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца составляет +12,50 С.

6. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца составляет 70 %.

7. Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца 56 %.

8. Количество осадков за апрель-октябрь составляет 338 миллиметров.

9. Суточный максимум осадков 65 миллиметров.

10. Минимальная из средних скоростей ветра за июль – 0,0 м/с.

11. Преобладающее в летний период направление ветра – северо-восточное.

| Станция | Повторяемость направления ветра за июль-август, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| Янаул | 15 | 12 | 10 | 7 | 14 | 13 | 19 | 9 |

12. Среднее число дней с росой за год – 68.

Среднемесячная и годовая температура воздуха, С 0:

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Янаул | -14,8 | -14,4 | -7,8 | 2,8 | 11,5 | 16,6 | 18,5 | 16,1 | 10,4 | 2,7 | -5,6 | -11,9 | 2,0 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с:

| Станция | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Янаул | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 4,6 | 4,9 | 4,4 | 3,8 | 3,4 |

Число дней с наиболее сильными морозами с температурой менее -30ºС в среднем достигает 3 дня, с температурой менее -20ºС – 20,9 дней.

Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность при безоблачном небе составляет 5770 МДж/м² за год.

Влажностный режим. За год выпадает в среднем 447 мм осадков, причем основная часть в теплый период (апрель-октябрь) – 338 мм.

Зимой вес снежного покрова на 1 м² горизонтальной поверхности, возможный 1 раз в 5 лет составляет 197 кг, в 50 лет – 307 кг.

Ветровой режим. На рассматриваемой территории в течение всего года преобладают ветры южного и юго-западного направлений, особенно в зимний период.

Опасные погодные явления:

Максимальное число дней с сильными метелями - 2, с ливнями – 2, с высокими скоростями ветра - 1.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства сельское поселение Челкаковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан относится к климатическому подрайону IB. Расчетная температура для проектирования отопления - 37ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода со среднесуточной температурой воздуха меньше 8ºС составляет 226 дней. Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 142 см, раз в 50 лет – 197 см.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры.

Накоплено примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высока температура воздуха и слабый ветер.

4. Туманы.

5. Опасное направление и скорость ветра (4 – 7 м/сек.).

При низких источниках выбросов повышенный уровень загрязнения воздуха отмечается при слабых ветрах (0 - 1 м/сек) за счет скопления примесей в приземном слое. При слабом ветре концентрация примесей может увеличиваться на 30 -70 %, чем при других скоростях.

Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения атмосферы представляют условия застоя воздуха, т.е. сочетание инверсии со слабыми ветрами. В условиях застоя воздуха особую опасность представляют низкие и неорганизованные источники, выбросы которых могут также значительно влиять на загрязнение воздушного бассейна даже небольшого населенного пункта.

Повторяемость приземистых инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 34 %, а приподнятых инверсии – 44 % (в целом по Республике Башкортостан).

По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземистых инверсий составляет 0,3-0,6 км и 2-6 ºС. Максимум наблюдается зимой (0,5-1 км и 5-10 ºС), минимум – летом.

1.2.2. Инженерно-геологическая характеристика

В геологическом строении территории на глубину до 300м участвуют породы пермского, неогенового и четвертичного возраста. Пермь представлена верхним и нижним отделами. Нижнепермские отложения сложены преимущественно карбонатными породами, известняками, доломитами. Глубина залегания 90-100м.

Верхний отдел Перми представлен уфимским ярусом, соликамской и шешминской свитами. Соликамская свита по литологическому составу подразделяется  на нижнюю карбонатную толщу (до 20м) – доломиты, известняки с прослоями ангидридов в основании, среднюю толщу (3-7м) – ангидриты и гипсы с прослоями известняков, верхнюю толщу (5-10м) – мергели с тонкими прослоями известняков, доломитов, песчаников. Шешминская свита сложена толщей переслаивающихся глин, песчаников, алевролитов, аргиллитов, мергелей и известняков. Мощность свиты 60м. Отложения шешминской свиты часто выходят на дневную поверхность.

Неоген представлен плиоценовыми образованиями, развитыми в нижней части водораздельных склонов. В средней и верхних частях водоразделов распространены плиоцен-нижнечетвертичные отложения общесыртовой свиты: песчанистые глины, суглинки с прослоями песков, реже галечников. Мощность свиты до 10м.

Среди четвертичных отложений наиболее широко развиты алювиально-делювиальные образования, представленные суглинками и глинами, покрывающие водораздельные склоны. Мощность отложений 3-7м.

В долинах рек развиты аллювиальные образования. Нижняя часть всех террас сложена песчано-гравийно-галечными отложениями мощностью 3-15м, верхняя – суглинками, глинами и супесями мощностью до 10м.

Территории населенных пунктов сельского поселения Челкаковский сельсовет, в основном, находятся в благоприятных и условно благоприятных условиях для строительства. К территориям, ограниченно пригодным для строительства, относятся территории с уклонами поверхности от 10 до 20% и грунтовыми водами до 2м от поверхности земли. К территориям, непригодным для строительства, относятся участки территории с уклонами поверхности более 20%, овраги.

1.2.3. Рельеф

Бураевский район расположен в пределах Прибельской холмисто-увалистой равнины, расчлененной мелкими притоками Быстрого Таныпа, протекающего в северной части района. Склоны водоразделов обычно сглаженные с уклонами поверхности до 10%, на отдельных участках интенсивно-расчлененные овражно-балочной сетью.

Село Челкаково расположено на склонах долины реки Шулия и ее притоков-ручьев. Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 116-153м. Уклон поверхности колеблется в пределах 2-4%. Территория села имеет пересеченный рельеф и осложнена оврагами и балками.

Деревня Тугаряково расположена на правом склоне долины реки Шулия. Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 95-100м.

Деревня Новоалтыбаево расположена на левом склоне долины реки Шулия. Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 94-107м. Уклон поверхности в пределах 2-4%.

Рельеф деревни Хазиево ровный с общим уклоном на север. Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 95-113м.

1.2.4. Гидрография

Территория сельского поселения Челкаковский сельсовет характеризуется довольно развитой гидрографической сетью из рек, речек и ручьев. Все они относятся к бассейну р.Камы. Река Шулия протекает в направлении с юга на север в центральной части территории сельского поселения. По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, речной бассейн реки — Кама, речной подбассейн – Белая, водохозяйственный участок реки — Белая от г. Бирск до устья. Гидрографическую сеть сельского поселения формируют также речки и ручьи протяженностью менее 10км.

Перечень рек на  территории  сельского поселения

Челкаковский сельсовет

| № | Наименование водотока | Место впадения и расстояние от устья реки, в которую впадает (км) | Общая протяженность водотока, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Шулия | 57 км по лв. берегу р.Быстрый Танып | 31 |
| 2 | р.Кулякяз | по прав. берегу р.Шулия | 4,4 |
| 3 | р.Тупарьяз | по лв. берегу р.Шулия | 2,4 |

1.2.5. Почва и растительность

Бураевский район относится к лесостепной сельскохозяйственной зоне, характеризуется невысокой лесистостью. Леса широколиственные, хвойные, из мягколиственных пород преобладают липа, береза, из твердолиственных – дуб, хвойные породы представлены сосной. Почвы – оподзоленные черноземы, серые лесные и пойменные.

1.3. Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории включает экологическую оценку территории района проектирования и планировочные ограничения природного и техногенного характера.

Состояние воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

В населенных пунктах со слабо развитой промышленностью воздух достаточно чистый, основными источниками загрязнения являются выбросы от автотранспорта. Уровень загрязнения воздушного бассейна на магистралях зависит от интенсивности движения и состава транспортных средств.

1.3.1. Планировочные ограничения для развития населенных пунктов сельского поселения

Комплексная оценка территории содержит оценку природных и техногенных условий качества среды, которые являются планировочными ограничениями для градостроительного освоения территории населенного пункта.

С учетом природных и техногенных факторов проектом предлагается зонирование территории на три категории:

- территории, не подлежащие градостроительному освоению;

- территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями;

- территории, благоприятные для градостроительного освоения.

1.3.2. Территории, не подлежащие градостроительному освоению:

Природные ограничения для хозяйственного освоения

-  Прибрежные защитные полосы водных объектов;

- Зоны существующих зеленых насаждений общего пользования;

- Участки с уклонами поверхности выше 20%.

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) в соответствии со ст. 6  и  65  Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006г. (действует с 01.01.2007г.) на территории сельского поселения Челкаковский сельсовет:

| № | Наименование реки | Протяженность реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Шулия | 31 | 100 | 40 | 20 |
| 2 | р.Кулякяз | 4,4 | 50 | 30 | 5 |
| 3 | р.Тупарьяз | 2,4 | 50 | 30 | 5 |
| 5 | ручьи | менее 10 | 50 | 30 | 5 |

Охранные зоны инженерных сооружений и объектов

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:

-  воздушных линий электропередач;

-  телефонных кабелей связи;

-  систем газоснабжения;

-  сети водоснабжения;

-  газораспределительной сети;

-  транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» охранные зоны линий электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 1м - для ВЛ 0,6 и 6 кВ.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанав ливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 09.06.95г. № 578.

Охранные зоны газораспределительных сетей. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. В пределах  охранной  зоны  запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы. Для газораспределительных сетей согласно Постановлению Правительства РФ от 20.11.2000г. №878, СНиП 2.07.01-89 устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трассы межпоселкового газопровода высокого давления в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10м от границ этих объектов;

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии  2 метров с каждой стороны газопровода.

Охранные зоны сети водоснабжения. Для предотвращения источников водоснабжения от возможных загрязнений предусматривается организация водоохранных зон водозаборов. При использовании недостаточно защищенных подземных вод граница I пояса санитарной охраны водозабора подземных вод устанавливается на расстоянии не менее 50 метров от водозабора (п.2.2.1.1.СанПин 2.1.4.027-95).

1.3.3. Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями

Природные и гигиенические ограничения, санитарно-защитные и охранные зоны:

- водоохранные зоны водных объектов: реки Шулия – 100 метров, рек Кулякяз, Турарьяз, ручьев -50 м;

- граница II пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод устанавливается на расстоянии  250 метров от водозабора (таблица 1 СанПиН 2.1.4.1110-02).

Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий

и коммунальных объектов:

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия,  группы  предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье  человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- для организации дополнительных озелененных площадей,  обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств  и  объектов.

Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном  порядке  методам расчета  рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

Перечень предприятий сельского поселения Челкаковский сельсовет

и их санитарно-защитные зоны (м)

| № п/п | Наименование предприятия (объекта) | Основной вид деятельности | Класс опасности | Размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МТФ СПК «Кызыл-Тан» | животноводство 300 гол с.Челкаково | III | 300 м |
| 2 | МТМ СПК «Кызыл-Тан» | мастерская на 6 тракторов, гараж на 2 а/м (менее 10) с.Челкаково | IV | 100 м |
| 3 | АЗС СПК «Кызыл-Тан» | заправка грузового автотранспорта 60 тонн с.Челкаково | IV | 100 м |
| 4 | Склады СПК «Кызыл-Тан» | хранение зерна 30 тонн с.Челкаково | V | 50 м |
| 5 | Деревообрабатывающий цех ООО «Лес-мастер» | переработка леса с.Челкаково | IV | 100 м |
| 6 | ПС «Челкаково» | распределительная трансформаторная подстанция |  | 50 м |
| 7 | ИП Аглетдинов И.Г. | сельское хозяйство д.Тугаряково | IV | 100 м |

В пределах поселения расположены сельскохозяйственные предприятия с СЗЗ  50-300 м от границ своих участков и сельские кладбища с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, установленных действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Регламенты использования территории

санитарно-защитных зон предприятий

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - рекреационные зоны и отдельные объекты; - коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - спортивные сооружения; - парки; - образовательные и детские учреждения; - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - пожарные депо; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели; - гаражи; - площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - автозаправочные станции; - связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

1.3.4. Территории, благоприятные для градостроительного освоения

Территории, благоприятные для градостроительного освоения, располагаются в юго-восточном направлении от существующих границ села Челкаково.

1.4. Система расселения

Роль населенного пункта в масштабе района.

Село как территориально-экономическое образование представляет собой определенную систему взаимодействующих элементов производственного и непроизводственного назначения. При сложившейся специализации труда функциональное взаимодействие этих элементов не замыкается границами села, а охватывает прилегающие населенные пункты. Круг взаимоотношений села с другими населенными пунктами достаточно широкий – производственно экономические связи, обслуживание тяготеющих к селу населенных пунктов. Наряду с производственными и торговыми связями развиты также связи социального характера: лечебные, культурно-просветительские, хозяйственно-бытовые, административные.

Каждый населенный пункт – часть создаваемой групповой системы расселения, системы взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой, которая позволяет сельскому населению, независимо от места жительства получить относительно равноценную возможность в выборе места приложения труда, учебы, отдыха, культурно-бытового обслуживания:

1 – местные групповые системы взаимосвязанных населенных мест в границах сельских советов, сельхозпредприятий, их подразделений, определенных фермерских хозяйств. Центрами местных систем являются крупные населенные пункты-центры сельских советов. Транспортная доступность для центра местной системы 15-20 мин. В центрах местных систем представлен полный набор учреждений повседневного обслуживания. Цель создания местных систем - приближение учреждений обслуживания к метам проживания людей, расширение сфер обслуживания.

2 – уровень групповой системы расселения представлен подрайонными системами, формирующимися из местных систем в зоне влияния более крупных населенных пунктов межхозяйственного значения. Транспортная доступность до центра подрайонной системы – 30мин. В подрайонных системах кроме учреждений повседневного пользования должны размещаться учреждения периодического облуживания.

3 – уровень системы – районная групповая система, формирующаяся в границах района с радиусом доступности до 45 мин до районного центра. В районном центре располагается полный набор учреждений периодического пользования и часть учреждений эпизодического пользования.

Сельское поселение Челкаковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан развивается как местная групповая система. Село Челкаково - центр местной групповой системы с функциями административно-хозяйственного и культурно-бытового обслуживания.

1.5. Социально-экономическое положение района

Бураевский район специализируется на возделывании зерновых и кормовых культур – озимой ржи, пшеницы, ячменя, овса, гороха, силосных культур, выращивании картофеля и овощей, откорме крупного рогатого скота и производстве молока. На территории Бураевского района работают 3 промышленных предприятия, 4 строительных, 3 предприятия ЖКХ, 11 сельхозпредприятий, 54 КФХ и более 10 тысяч личных подсобных хозяйств. В структуре промышленного производства наибольшую долю занимает производство пищевых продуктов (95%), обработка древесины и производство изделий из дерева составляет 1,9%, производство строительных материалов 1,2%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1,2%, издательская и полиграфическая деятельность 0,7%.

Потребительский рынок  района насчитывает 285 объектов, в том числе 194 магазина торговой площадью 7745,4 м2, 2 торговых комплекса в с.Бураево торговой площадью 1804,6 м2, 9 предприятий общественного питания на 545 посадочных мест, 80 объектов бытового обслуживания.

Повышению финансовой устойчивости сельского хозяйства способствует реализация Государственных программ поддержки и развития малого  и среднего предпринимательства.

Основными задачами программ являются:

- сохранение количественных и качественных показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение занятости населения;

- формирование конкурентной среды в экономике муниципального района;

- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- оказание содействия субъектам  малого и среднего предпринимательства в продвижении  производимых ими товаров  (работ, услуг), результатов интеллектуальной  деятельности на рынки муниципального района, Республики Башкортостан, Российской Федерации и иностранных государств;

- увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового регионального продукта;

- увеличение на республиканском рынке доли продукции, производимой субъектами малого и среднего  предпринимательства Республики Башкортостан;

Муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в следующих направлениях:

уменьшение налоговой нагрузки на налогоплательщиков, применяющих специальные режимы налогообложения;

финансовое обеспечение за счет средств бюджета муниципального района и бюджета  Республики Башкортостан;

размещение государственных и муниципальных заказов у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Численность экономически активного населения в районе составляет 48,9%.

По состоянию на 01 января 2012 года уровень официально зарегистрирова нной безработицы составил 1,31%. По данным ГКУ «Центр занятости населения Бураевского района Республики Башкортостан» уровень зарегистрированной безработицы на 1 июля 2013 года по Бураевскому району составил 1,08 % от экономически активного населения.

Удобное расположение и транспортное сообщение села Челкаково создают благоприятные планировочные условия для развития территории путем индивидуального жилищного строительства.

При достижении определенного уровня материальной обеспеченности, и (или) при наличии долгосрочного ипотечного кредитования (с продолжительным сроком амортизации долга) интерес к пригородному образу жизни проявит возрастная группа 25-35 лет при наличии не менее 2 детей в семье и собственного автомобиля.

Для данной социальной группы (активное трудоспособное население) одним из условий, благоприятных для жизнедеятельности, является наличие общеобразовательных и дошкольных учреждений, спортивных сооружений и рекреационных территорий.

1.5.1. Основные показатели промышленного производства

На территории сельского поселения Челкаковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан расположено производственное предприятие СПК «Кызыл-Тан», деревообрабатывающий цех ООО «Лес-мастер» и хозяйство ИП Аглетдинов И.Г. Основной вид деятельности СПК «Кызыл-Тан» - сельское хозяйство смешанное (растениеводство в сочетании с животноводством).

В личных подсобных хозяйствах население занимается разведением крупного рогатого скота и овец.

Наибольшее   количество   субъектов   малого предпринимательства  приходится  на  сферу  торговли.

СПК «Кызыл Тан»

|  | Единица измерения | Количество ед.изм. |
| --- | --- | --- |
| МТМ с.Челкаково |  |  |
| Мастерская | тракторов | 6 |
| Автогараж | машин | 2 |
| АЗС | тонн | 60 |
| МТФ с.Челкаково |  |  |
| Коровник | голов | 200 |
| Молодняк до 1 года | голов | 100 |
| Складской сектор с.Челкаково |  | 3000 |
| Зерносклад | тонн | 30 |

| № п/п | Наименование КФХ, ИП | Населенный пункт | Вид деятельности | Кол-во работа-ющих, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деревообрабатывающий цех ООО «Лес-мастер» | с.Челкаково | Обработка древесины | 14 |
| 2 | ИП Аглетдинов И.Г. | д.Тугаряково | сельское хозяйство | 12 |

Наличие скота и птицы в личных подсобных хозяйствах

(на 01 января 2013 года)

| № п/п | Наименование населенного пункта | КРС, голов | в т.ч. коров | овцы, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Челкаково | 215 | 195 | 540 |
| 2 | д.Тугаряково | 56 | 39 | 89 |
| 3 | д.Хазиево | 30 | 24 | 145 |
| 4 | д.Новоалтыбаево | 32 | 21 | 56 |
|  | Итого по сельскому поселению | 333 | 279 | 830 |

1.6. Культурное наследие

Объекты культурного наследия в сельском поселении Челкаковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан представлены памятником истории, расположенным в общественно-деловой зоне с.Челкаково.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

| № | Наименование памятника | Местоположение | Датировка | Вид памятника | Принятие на гос.охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятник-обелиск односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | с.Челкаково, ул.Пинегина | нет инф. | п/истории | В |

1.7. Природно-ресурсный потенциал сельского поселения

Природно-ресурсный потенциал сельского поселения Челкаковский сельсовет представлен минерально-сырьевыми и земельными ресурсами.

1.7.1. Минерально-сырьевые ресурсы.

На территории района между селами Челкаково и Вострецово находятся Темно-Ярское и Миновское месторождения песчано-гравийных смесей.

1.7.2. Земельные ресурсы

Распределение территорий по сельсовету: общая площадь территории составляет 14115,6 га, из них земли сельскохозяйственного назначения- 10712 га, земли поселений 228 га.

Глава 2. Анализ современного состояния

2.1. Краткая характеристика существующего положения

Баланс территории сельского поселения Челкаковский сельсовет

по категориям земель

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Челкаковский сельсовет в административных границах | га | 8207,66 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 1715,15 |
| 2 | Земель водного фонда | га | 16,57 |
| 3 | Земель сельскохозяйственного использования | га | 1518,23 |
| 4 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 17,61 |
| 5 | Земель транспорта | га | 13,58 |
| 6 | Земель населенных пунктов | га | 492,71 |
| 7 | Земель специального назначения | га | 2,36 |
| 8 | Прочие | га | 4431,45 |

В состав сельского поселения Челкаковский сельсовет входит 4 населенных пункта: село Челкаково - административный центр сельского поселения, деревня Тугаряково, деревня Новоалтыбаево, деревня Хазиево.

Село Челкаково - административный центр сельского поселения Челкаковский сельсовет с населением 822 человека, расположено в южной части  территории сельского поселения в 38 км от районного центра с.Бураево, в 106 км от ближайшей ж/д станции Янаул. Планировочная структура с.Челкаково состоит из улиц, расположенных в направлении с юго-запада на северо-восток и с северо-запада на юго-восток вдоль реки Шулия и ее притоков. В направлении с запада на юго-восток по селу проходит автодорога районного значения Челкаково-Тугаряково, по восточной окраине села проходит автодорога районного значения Челкаково-Карабаево.

Территория села ограничена с северной, западной, южной и восточной стороны руслами реки Шулия, Кулякяз и их притоков-ручьев, с северной и восточной стороны производственными зонами, с восточной стороны автодорогой.

Земли для развития населенного пункта отведены в юго-восточном направлении от существующих границ села.

Деревня Тугаряково. расположена в 9 км северо-западнее административного центра сельского поселения с.Челкаково на правом берегу реки Шулия. Население – 105 человек. Планировочная структура д.Тугаряково состоит из улицы, расположенной в направлении с северо-востока на юго-запад вдоль реки. В направлении с запада на юг по деревне проходит автодорога районного значения Тангатарово-Тугаряково-Бураево.

Территория деревни ограничена с восточной стороны руслом реки.

Промзона расположена в южном направлении за границами населенного пункта.

В связи с малочисленностью населения развитие населенного пункта не предусмотрено.

Деревня Новоалтыбаево расположена в 9 км северо-западнее административного центра сельского поселения с.Челкаково на левом берегу реки Шулия. Население – 74 человека. Планировочная структура деревни состоит из улицы, расположенной в направлении с северо-востока на юго-запад вдоль реки. По юго-западной окраине деревни проходит автодорога районного значения Тангатарово-Тугаряково-Бураево.

Территория деревни ограничена с северо-восточной стороны лесным массивом, с западной стороны руслом реки, с южной стороны автодорогой.

Промзона расположена в южном направлении за границами населенного пункта.

В связи с малочисленностью населения развитие населенного пункта не предусмотрено.

Деревня Хазиево. расположена в 7 км северо-западнее административного центра сельского поселения с.Челкаково. Население – 66 человек. Планировочная структура д.Хазиево состоит из улицы, расположенной в направлении с северо-запада на юго-восток, по южной окраине населенного пункта проходит дорога, соединяющая д.Хазиево с автодорогой Челкаково-Тугаряково.

Территория деревни ограничена с западной стороны лесным массивом, с северной и восточной стороны руслом реки Шулия, с восточной и южной стороны лесными массивами, с южной стороны автодорогой.

Промзона расположена в южном направлении за границами населенного пункта.

В связи с малочисленностью населения и территории, благоприятной для строительства, развитие населенного пункта не предусмотрено.

Баланс земель населенных пунктов сельского поселения

по функциональным зонам (существующее положение)

| Наименование населенных пунктов | Террито-рия, га (сущ.) | Функциональные зоны (сущ.), га |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ж | ОД | ПК | У | К | В | З |
| с.Челкаково | 362,17 | 140,55 | 7,84 | 29,29 | 30,24 | 4,17 | 2,92 | 147,60 |
| д.Тугаряково | 56,92 | 26,70 | 0,90 | 0,0217 | 5,32 | - | - | 23,98 |
| д.Новоалтыбаево | 35,80 | 19,89 | - | 0,0003 | 2,19 | - | - | 13,72 |
| д.Хазиево | 37,82 | 17,26 | 0,004 | 0,0003 | 2,19 | - | - | 18,37 |
| Итого: | 492,71 | 204,4 | 8,78 | 29,31 | 39,94 | 3,73 | 2,92 | 203,63 |

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж – жилая усадебная застройка

ОД – земли общественно-деловой зоны общего пользования

ПК – производственно-коммунальная зона

У – улицы, дороги, проезды

К – кладбища

В – водная поверхность

З –  зеленые насаждения общего пользования

2.2. Население

Население сельского поселения Челкаковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан на проектируемый период (III кв. 2013г.) согласно данным Администрации сельского поселения составляет 1067 чел. По сравнению с 2012 годом численность населения сельского поселения незначительно уменьшилась (на 1,75% - 19 чел.).

Динамика населения сельского поселения Челкаковский сельсовет

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность населения на 01.01.2012г. | Численность населения 2013г. | Изменения населения чел. / % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Челкаково | 847 | 822 | -25 / -2,95 |
| 2 | д.Тугаряково | 102 | 105 | 3 / 2,94 |
| 3 | д.Хазиево | 65 | 66 | 1 / 1,54 |
| 4 | д.Новоалтыбаево | 72 | 74 | 2 / 2,78 |
|  | Итого по сельскому поселению | 1086 | 1067 | -19 / -1,75 |

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность населения 2013г. | Общее кол-во семей | Коэффициент семейности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Челкаково | 822 | 294 | 2,80 |
| 2 | д.Тугаряково | 105 | 42 | 2,50 |
| 3 | д.Хазиево | 66 | 25 | 2,64 |
| 4 | д.Новоалтыбаево | 74 | 26 | 2,85 |
|  | Итого по сельскому поселению | 1067 | 387 | 2,76 |

Возрастная структура населения сельского поселения

Челкаковский сельсовет

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество населения (всего) чел. | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В трудо-способном возрасте | Дети до 16 лет | Пенсио-неры |
| 1 | с.Челкаково | 822 | 461 | 133 | 228 |
| 2 | д.Тугаряково | 105 | 54 | 14 | 37 |
| 3 | д.Хазиево | 66 | 36 | 10 | 20 |
| 4 | д.Новоалтыбаево | 74 | 43 | 6 | 25 |
|  | Итого: | 1067 | 594 | 163 | 310 |
|  |  | 100% | 55,7% | 15,3% | 29,0% |

Возрастной состав населения с.Челкаково

| Возрастные группы | Удельный вес |
| --- | --- |
|  | всего (чел.) | в % |
| До 7 лет | 50 | 6,08 |
| От 7 до 16 лет | 83 | 10,10 |
| Старше 55 лет женщин | 154 | 18,73 |
| Старше 60 лет мужчин | 74 | 9,00 |
| 16-55 лет женщин | 180 | 21,90 |
| 16-60 лет мужчин | 281 | 34,19 |
| Всего населения в поселке | 822 | 100,00 |

Возрастной состав населения д.Тугаряково

| Возрастные группы | Удельный вес |
| --- | --- |
|  | всего (чел.) | в % |
| До 7 лет | 6 | 5,71 |
| От 7 до 16 лет | 8 | 7,62 |
| Старше 55 лет женщин | 23 | 21,91 |
| Старше 60 лет мужчин | 14 | 13,33 |
| 16-55 лет женщин | 23 | 21,91 |
| 16-60 лет мужчин | 31 | 29,52 |
| Всего населения в поселке | 105 | 100,00 |

Возрастной состав населения д.Хазиево

| Возрастные группы | Удельный вес |
| --- | --- |
|  | всего (чел.) | в % |
| До 7 лет | 7 | 10,61 |
| От 7 до 16 лет | 3 | 4,55 |
| Старше 55 лет женщин | 12 | 18,18 |
| Старше 60 лет мужчин | 8 | 12,12 |
| 16-55 лет женщин | 16 | 24,24 |
| 16-60 лет мужчин | 20 | 30,30 |
| Всего населения в поселке | 66 | 100,00 |

Возрастной состав населения д.Новоалтыбаево

| Возрастные группы | Удельный вес |
| --- | --- |
|  | всего (чел.) | в % |
| До 7 лет | 3 | 4,05 |
| От 7 до 16 лет | 3 | 4,05 |
| Старше 55 лет женщин | 18 | 24,32 |
| Старше 60 лет мужчин | 7 | 9,46 |
| 16-55 лет женщин | 18 | 24,33 |
| 16-60 лет мужчин | 25 | 33,79 |
| Всего населения в поселке | 74 | 100,00 |

2.3. Жилищный фонд

Существующий жилой фонд сельского поселения Челкаковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан представляет собой усадебную застройку.

Анализ жилого фонда выполнен на основании данных, представленных службами администрации муниципального района.

Характеристика жилого фонда по состоянию на 01 января 2013г.

| № | Наименование населенного пункта | Этажность | Кол-во квартир домов, шт | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Челкаково | 1 | 341 | 17159 |
| 2 | д.Тугаряково | 1 | 57 | 2260 |
| 3 | д.Хазиево | 1 | 38 | 1491 |
| 4 | д.Новоалтыбаево | 1 | 42 | 1780 |
|  | Итого: |  | 478 | 22690 |

Общая площадь жилого фонда сельского поселения - 22,690 тыс.м2.

По данным Администрации сельского поселения Челкаковский сельсовет на  2013г. население сельского поселения составляет 1067 человек.

Жилищная обеспеченность на 2013 год: 22690/1067=21,3 м2/чел.

2.4. Система культурно-бытового обслуживания

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения образования, здравоохранения, культуры и искусства, спорта, торговли, бытового обслуживания и т.д.

Село Челкаково является административным центром сельского поселения Челкаковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан и выполняет функцию центра межселенного обслуживания. В связи с этим, при расчете обеспеченности населения объектами обслуживания учтены также потребности населения сельсовета.

Учреждения образования, здравоохранения, культуры

Детские дошкольные учреждения

В настоящее время в сельском поселении имеются детские ясли-сад в с.Челкаково проектной вместимостью 50 мест. Согласно данным Администрации сельского поселения фактическая посещаемость детского сада составляет 25 детей дошкольного возраста, заполненность детского дошкольного учреждения составляет 50%.

Обеспеченность местами в детских дошкольных учреждениях составляет 143% от нормативного значения.

Общеобразовательные школы

На сегодняшний день в сельском поселении имеется средняя школа в с.Челкаково проектной вместимостью 320 учащихся. Согласно данным Администрации сельского поселения фактическая посещаемость школы составляет 92 чел. детей школьного возраста, заполненность школы составляет 29%.

Обеспеченность местами в школьных учреждениях составляет 208% от нормативного значения.

Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание сельского поселения осуществляется сельской амбулаторией на 5 койко-мест, аптекой в с.Челкаково и фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП) в д.Тугаряково. Обеспеченность составляет 100% от нормативного значения. Выдвижной пункт для оказания неотложной медицинской помощи населению отсутствует.

Культурно-досуговые учреждения

К числу учреждений культурно-досугового типа отнесены клубы, дома культуры и другие виды клубных учреждений, ведущие систематическую клубную работу и обслуживающие село, предприятия и учреждения.

На сегодняшний день в сельском поселении имеются клуб в с. Челкаково на 320 мест с библиотекой и клуб в д.Тугаряково на 100 мест.

В соответствии с рекомендуемыми нормативами потребность населения сельского поселения в учреждениях культуры и клубах составляет 245 мест.

Имеющиеся дома культуры обеспечивают потребности населения на 171% от нормативного значения.

Спортивные сооружения

Развитие массового спорта является в Российской Федерации одним из приоритетных направлений социальной политики государства. В последние годы растет число людей систематически занимающихся физкультурой и спортом. Основные задачи физического воспитания молодого поколения – профилактика социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни, создание условий для занятий физкультурой и спортом.

В с.Челкаково при школе имеется спортивный зал. Согласно нормативам населению требуются плоскостные спортивные сооружения площадью 0,75 га.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Перечень предприятий торговли с.Челкаково

| № | Наименование магазина | Местоположение торгового объекта | Торговая площадь | Кол-во работа-ющих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин со смешанным ассортиментом ИП ШайхенуроваМ.Ф. | с.Челкаково, ул.Ленина 72/1 | 50 кв.м. | 1 |
| 2 | Магазин со смешанным ассортиментом ИП Хаматова Р.Р. | с.Челкаково, ул.Пинегина 9а | 48 кв.м. | 3 |
| 3 | Магазин со смешанным ассортиментом ИП Фатхлисламова А.Р. | с.Челкаково, ул.Пинегина 1/1 | 21 кв.м. | 2 |
| 4 | Магазин со смешанным ассортиментом ИП Садикова Ю.Т. | с.Челкаково, ул.Ленина 80 | 18 кв.м. | 1 |
| 5 | Магазин со смешанным ассортиментом ИП Галяутдинов А.Х. | с.Челкаково, ул.Шаймуратова 8 | 12 кв.м. | 1 |
| 6 | Магазин со смешанным ассортиментом ИП Исламов В.М. | с.Челкаково, ул.Пинегина 7/1 | 25 кв.м. | 1 |
|  | Итого: |  | 174 кв.м. |  |

Перечень предприятий торговли д.Тугаряково

| № | Наименование магазина | Местоположение торгового объекта | Торговая площадь | Кол-во работа-ющих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин со смешанным ассортиментом ИП Аглетдинова И.Ф. | д.Тугаряково, улСадовая 20/1 | 24 кв.м. | 1 |
|  | Итого: |  | 24 кв.м. |  |

Перечень предприятий торговли д.Хазиево

| № | Наименование магазина | Местоположение торгового объекта | Торговая площадь | Кол-во работа-ющих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магазин со смешанным ассортиментом ИП Суфиярова В.В. | д.Хазиево, ул.Р.Зиалтдинова 12 | 21 кв.м. | 1 |
|  | Итого: |  | 21 кв.м. |  |

Магазины. На сегодняшний день в сельском поселении функционируют магазины со смешанным ассортиментом торговой площадью 219 м2. При существующей численности населения нормативная потребность в предприятиях смешанной торговли составляет 320,1 м2 торговой площади, обеспеченность составляет 68%.

Предприятия общественного питания. На сегодняшний день в сельском поселении действующие предприятия общественного питания отсутствуют. В соответствии с рекомендуемыми нормативами потребность населения сельского поселения в предприятиях общественного питания составляет 43 места.

Предприятия бытового обслуживания. К предприятиям бытового обслуживания относятся бани, прачечные, химчистки, парикмахерские, ателье, салоны красоты и т.д. Для обеспечения режима эксплуатации некоторых предприятий бытового обслуживания (химчистки, парикмахерские, ателье, салоны красоты) не требуется значительных прилегающих территорий, и их размещение не связано с какими-либо серьезными санитарными или планировочными ограничениями. Такие учреждения могут размещаться непосредственно в жилых и общественных зданиях или комплексно в домах быта.

В сельском поселении предприятия бытового обслуживания отсутствуют. В соответствии с рекомендуемыми нормативами потребность населения сельского поселения в предприятиях бытового обслуживания составляет 4 места.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи. Согласно нормативам для обслуживания населения сельского поселения требуется отделение связи и отделение сберегательного банка. В с.Челкаково имеется отделение почтовой связи и отделение банка.

Пожарное депо. На сегодняшний день в с.Челкаково имеется пожарное депо на 1 автомобиль.

Кладбища.

В границах сельского поселения Челкаковский сельсовет расположены 4 действующих кладбища общей площадью 5,48 га.

В северо-восточной части с.Челкаково расположено действующее кладбище площадью 3,73 га.

В д.Тугаряково действующие кладбища площадью 0,45 га и 0,61 га расположены в юго-западном направлении с левой стороны автодороги Тугаряково-Челкаково за границами населенного пункта.

В д.Новоалтыбаево действующее кладбище площадью 0,69 га расположено в восточном направлении с левой стороны автодороги Тугаряково-Бураево за границами населенного пункта.

Заполненность территорий действующих кладбищ по данным Администрации сельского поселения составляет 80%. Свободные территории кладбищ составляют 1,1 га. Нормативная потребность населения сельского поселения в кладбищах 0,26 га, обеспеченность составляет 423%.

Потребность существующего населения сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствие с существующей демографической структурой населения, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан", 2008г., рекомендуемыми СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими отраслевыми нормами.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, необходимых на существующую

численность  – 1067 чел. (Согласно ТСН РБ)

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 1067 чел. | Сущ. обеспеч. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144 | 154 | 320 | 208 |
| Дошкольные организации | мест | 33 | 35 | 50 | 143 |
| Сельская амбулатория | объект на с.п. | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Выдвижной пункт медицинской помощи | 1 автомо-биль | 0,2 | - | - | 0 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 0,6 | 1 | 1 | 100 |
| Аптечный пункт | м2 торг.пл. | 14 | 15 | нет инф. | нет инф. |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 | 100 |
| Отделение банка | объект | 0,5 | 1 | 1 | 100 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230 | 245 | 420 | 171 |
| Сельские библиотеки | тыс. книг / чит.мест | 6 / 5 | 6,4 / 5 | нет инф. | нет инф. |
| Помещения для досуга | м2 | 60 | 64 | нет инф. | нет инф. |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площади | 100 | 320 | 219 | 68 |
| Магазины непродовольст-венные | м2 торг. площади | 200 |  |  |  |
| Предприятия обществ. питания | посадочных мест | 40 | 43 | - | 0 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 | 4 | - | 0 |
| Спортивные залы общего типа (при школе) | м2 | 80 | 85 | нет инф. | нет инф. |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 | 0,75 | - | 0 |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 0 | 1 | 100 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,26 | 1,10 | 423 |

Анализ современного уровня обслуживания показывает, что сельское поселение Челкаковский сельсовет на сегодняшний день в основном обеспечено объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения, недостаточно торговых площадей, отсутствуют предприятия общественного питания и бытового обслуживания, выявлен дефицит плоскостных спортивных сооружений.

2.5. Транспорт

Существующая транспортная сеть сельского поселения представлена автодорогами районного значения Челкаково-Карабаево и Арсланбеково-Челкаково-Тугаряково-Бураево, соединяющую административный центр сельского поселения с.Челкаково с районным центром с.Бураево.

Перечень автомобильных дорог районного значения

| Наименование автомобильных дорог общего пользования | категория дороги | Протяженность по с.п. | тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфаль-тобетон | гравий | грунт |
| Тугаряково-Челкаково-Арсланбеково | IV | 12,716 |  | 12,716 |  |
| Тангатарово-Тугаряково-Бураево | IV | 4,911 |  | 4,911 |  |
| Подъезд к Ярмино | IV | 1,771 |  | 1,771 |  |
| Челкаково-Карабаево |  | 3,133 |  |  | 3,133 |
| Подъезд к Тансызарово |  | 0,750 |  |  | 0,750 |
| Итого: |  | 23,281 |  | 19,398 | 3,883 |

Показатели существующей  улично-дорожной сети  в границах

населенных пунктов сельского поселения Челкаковский сельсовет

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| с.Челкаково | 15,120 | 8,10 |
| д.Тугаряково | 2,661 | 1,73 |
| д.Новоалтыбаево | 1,094 | 0,66 |
| д.Хазиево | 1,097 | 0,66 |
| ВСЕГО | 19,972 | 11,15 |

Транспортное обслуживание населения в районе осуществляют Бураевское АТП ГУП «Башавтотранс» и индивидуальные предприниматели. Движение рейсовых автобусов осуществляется по маршруту Бураево-Тугаряково, автобусные остановки расположены в с.Челкаково и д.Тугаряково.

Основной вид транспорта в деревне – автомобильный. По данным Администрации сельского поселения Челкаковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан на 01 января 2013 года на территории сельского поселения зарегистрировано:

207 – легковых автомобилей;

21 – грузовых автомобилей;

22 – мотоцикла;

43 – трактора.

Существующий уровень автомобилизации 275 маш / 1000 жит.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

Автозаправочная станция расположена в д.Ярмино Дюртюлинского района

Техническое обслуживание легковых автомобилей, принадлежащих жителям района, производится на станции техобслуживания в районном центре с.Бураево.

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция – Янаул, расстояние до административного центра сельского поселения с.Челкаково 106 км. Код станции: 25780. Принадлежность: Ижевское отделение Горьковской железной дороги.

Существующие искусственные сооружения. Территория населенных пунктов разделена рекой Шулия и ее притоками-ручьями, на пересечении которых с автомобильными дорогами возведены автодорожные мосты.

2.6. Промышленно-коммунальные предприятия. Сельское хозяйство.

Перечень предприятий сельского поселения Челкаковский сельсовет

| № п/п | Наименование предприятия (объекта) | Основной вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | МТФ СПК «Кызыл-Тан» | животноводство 300 гол с.Челкаково |
| 2 | МТМ СПК «Кызыл-Тан» | мастерская на 6 тракторов, гараж на 2 а/м (менее 10) с.Челкаково |
| 3 | АЗС СПК «Кызыл-Тан» | заправка грузового автотранспорта 60 тонн с.Челкаково |
| 4 | Склады СПК «Кызыл-Тан» | хранение зерна 30 тонн с.Челкаково |
| 5 | Деревообрабатывающий цех ООО «Лес-мастер» | переработка леса с.Челкаково |
| 6 | ПС «Челкаково» | распределительная трансформаторная подстанция |
| 7 | ИП Аглетдинов И.Г. | сельское хозяйство д.Тугаряково |

2.7. Инженерная инфраструктура

2.7.1. Водоснабжение

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Челкаковский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Бураевский район и, в частности, сельское поселение Челкаковский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Централизованное водоснабжение с.Челкаково осуществляется подземными водами из эксплуатационных скважин №1,2 пробуренных в 1981г., на юго-восточной окраине села. Глубина скважин - 40 м. Производительность скважин 6 м3/час. Протяженность сетей водопровода – 7 км.

Централизованное водоснабжение в д.Тугаряково, д.Новоалтыбаево, д.Хазиево, отсутствует, забор воды осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев на частных подворьях, без ввода сетей в здания.

2.7.2. Водоотведение

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Челкаковский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от животноводческих ферм нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля.

2.7.3. Теплоснабжение

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Челкаковский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

Согласно данным, предоставленным Администрацией сельского поселения в настоящее время теплоснабжение больницы, школы, клуба с.Челкаково газовое (от индивидуальных котельных), теплоснабжение остальных общественных зданий и промышленных объектов печное (от индивидуальных котельных).

Отопление индивидуальной застройки с.Челкаково газовое (от индивидуальных источников тепла), д.Тугаряково частично газовое (от индивидуальных источников тепла), частично печное, отопление индивидуальной застройки деревень д.Новоалтыбаево, д.Хазиево печное.

2.7.4. Газоснабжение

Газоснабжение с.Челкаково и, частично, д.Тугаряково осуществляется природным газом высокого давления 0,6 МПа от АГРС «Бураевский».

Деревни Новоалтыбаево, Хазиево не газифицированы.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится по подземным сетям газопровода низкого давления после понижения давления в ГРП и ШРП (3 объекта):

- ГРП и ШРП в с.Челкаково;

- ШРП в д.Тугаряково.

2.7.5. Электроснабжение

Электроснабжение населенных пунктов сельского поселения Челкаковский сельсовет осуществляется от распределительной трансформаторной подстанции ПС 35/6 кВ «Челкаково» 8 МВА. Передача электроэнергии производится по воздушной ВЛ-6кВ. На территории сельского поселения расположено 20 комплектных трансформаторных подстанций, в.т.ч.:

в с.Челкаково – 12;

в д.Тугаряково – 1;

в д.Новоалтыбаево – 1;

в д.Хазиево – 1.

Электроснабжение потребителей на территории района обеспечивают Бураевские РЭС - БашРЭС.

2.7.6. Телефонизация, радиофикация

Обеспечение населенных пунктов сельского поселения Челкаковский сельсовет телефонной проводной связью осуществляется от АТС ОАО «Башинформсвязь» типа М-200  емкостью 256 номеров, количество абонентов 205, год ввода в эксплуатацию 2005г. АТС размещена в с.Челкаково в отдельно стоящем сооружении, линии связи воздушные на опорах – 12,5 км, подземные (абонентские) – 42,7 км, соединительные подземные линии связи – 29,6 км. Телефоны установлены во всех общественных, производственных зданиях и частично в жилых домах. Во всех населенных пунктах района установлены таксофоны.

Услуги беспроводной связи с достаточно устойчивой зоной покрытия предоставляют операторы связи ОАО «МТС», «Билайн», «Мегафон».

Для  приема  радиовещания  используются  приемники УКВ-ЧМ.

2.7.7. Телевидение

Населенные пункты сельского поселения Челкаковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан находятся в зоне уверенного приёма сигналов телевизионных ретрансляторов районного центра с.Бураево. Приём телепередач осуществляется приёмными антеннами на крышах жилых домов, культурно-бытовых и административных зданий.

Глава 3. Экономическая база развития сельского поселения

3.1. Основные условия и предпосылки, экономическая база развития

При расчете и технико-экономическом обосновании численности населения основным фактором является градообразующая база. Развитие градообразующих отраслей определяет масштабы развития населенных пунктов сельского поселения, их экономический уровень, значение в системе расселения, территориальное развитие и планировку.

На территории сельского поселения Челкаковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан градообразующая база представлена сельскохозяйственными предприятиями СПК «Кызыл-Тан», деревообрабатывающим цехом ООО «Лес-мастер», ПС «Челкаково», ИП Аглетдинов И.Г., личными подсобными хозяйствами,  учреждениями сферы обслуживания, удобным транспортным расположением.

Основные направления комплексного развития сельского поселения

Основные параметры развития сельского поселения Челкаковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан на ближайшую перспективу определяются в контексте муниципальных программ социально-экономического развития муниципального района Бураевский район на 2011-2015 годы, инвестиционного развития муниципального района Бураевский район на 2009-2020 годы, развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Бураевский район Республики Башкортостан на 2011-2013 годы:

- поиск и использование резервов развития экономической базы (производства);

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка малого предпринимательства, обеспечение благоприятных условий для его функционирования и развития в приоритетных для экономики сельского поселения видах деятельности;

- рост эффективности сельскохозяйственного производства;

-дальнейшее развитие и повышение надежности систем жизнеобеспечения населенного пункта;

- развитие социальной сферы, повышение качества жизни населения;

-сохранение природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности и оздоровление окружающей среды.

В рамках настоящего проекта ставится задача формирования целостной системы жизнеобеспечения, позволяющей повысить экономическую привлекательность территории для дальнейшего ее функционирования и развития.

Положительные предпосылки для развития сельского поселения:

1. Доля трудоспособного населения составляет 55,7%.

2. Доля жителей дотрудоспособного возраста – 15,3%.

3. Рост численности населения, занятого индивидуальным предпринимательством и личным подсобным хозяйством.

4. Наличие неиспользуемых площадей и земельных ресурсов.

Проблемы в развитии сельского поселения:

1. Отток наиболее активной части молодежи в другие регионы.

2. Недостаточный уровень инвестиций.

Варианты решения проблемы:

1. Реализация национальных проектов, республиканских целевых программ в сфере здравоохранения, образования, обеспечения жильем, сельского хозяйства.

2. Активизация инновационной деятельности путем разработки и реализации проектов, внедрения и развития инновационных производств.

3. Рост объемов промышленного производства, аграрного сектора, оказания услуг, увеличение объемов товарооборота, платных услуг.

4. Привлечение и поддержка молодых специалистов.

4. Использование имеющихся пустующих производственных площадей.

5. Использование потенциала соседних регионов в качестве рынков сбыта продукции, услуг.

Для сохранения сельскохозяйственного использования земель в районе необходимы широкомасштабные мероприятия по восстановлению и развитию сельскохозяйственной отрасли, а, следовательно, принятие соответствующих государственных и муниципальных целевых программ. Наряду с развитием производства сельскохозяйственной продукции особое внимание следует уделить развитию мощностей по ее переработке, хранению и транспортировке в соседние регионы.

3.2. Расселение

Сельское поселение Челкаковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан развивается как местная групповая система. Село Челкаково - центр местной групповой системы с функциями административно-хозяйственного и культурно-бытового обслуживания.

Прогноз населения в системе расселения.

Бураевский район развивается как промышленный и аграрный с районным центром в с.Бураево.

В селе Челкаково, как в административном центре сельского поселения Челкаковский сельсовет, представлен полный набор учреждений повседневного обслуживания. Развитая транспортная инфраструктура позволит населению получить относительно равноценную возможность в выборе места приложения труда. Село Челкаково имеет хорошую транспортную доступность в районный центр.

Переход к многообразию ведения хозяйства от крупных сельскохозяйственных предприятий до мелких фермерских хозяйств, снятие ограничений в жилищном строительстве, полное инженерное благоустройство территории, строительство дорог и прочих видов коммуникационной связи (цифровое телевидение, телефон, интернет) будет способствовать развитию территории, решению важнейших социальных проблем, закреплению кадров на селе.

3.3. Трудовые ресурсы (экономически активное население)

В основу определения трудовых ресурсов положена современная возрастная структура населения и возможная динамика ее развития на перспективу. Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Ямансазский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую  деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Предполагается, что освоение территориальных ресурсов будет происходить за счет механического прироста, в составе которого будут преобладать люди в трудоспособном возрасте с детьми, демографическая структура населения может стабилизироваться или улучшиться. В дальнейшем можно ожидать тенденции увеличения удельного веса детской возрастной группы вследствие повышения рождаемости и миграционного притока населения, в структуре которого будет преобладать молодой детородный возраст.

Оценка численности трудовых ресурсов выполнена на основе прогнозируемой возрастной структуры населения. Ожидаемая численность трудовых ресурсов увеличится в перспективе до 896 человек.

Возрастная структура населения

| Возрастные группы | Современное состояние (2013г.) | Расчетный срок (2033г.) |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Численность населения, всего | 1067 | 100,0 | 1423 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Моложе трудоспособного возраста | 163 | 15,3 | 228 | 16,0 |
| В трудоспособном возрасте | 594 | 55,7 | 768 | 54,0 |
| Старше трудоспособного возраста | 310 | 29,0 | 427 | 30,0 |

Оценка трудовых ресурсов

| Категория населения | Современное состояние (2013г.) | Расчетный срок (2033г.) |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Численность населения, всего | 1067 | 100,0 | 1423 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 594 | 55,7 | 768 | 54,0 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 93 | 30% возрастной группы пенсионеров | 128 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 687 | 64,4 | 896 | 63,0 |

3.4. Численность населения.

Расчет численности населения произведен исходя из демографической емкости территории, которое можно расселить в существующем, сохраняемом и проектируемом жилом фонде в границах населенных пунктов сельского поселения Челкаковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан при условии обеспечения их наиболее важных повседневных потребностей за счет ресурсов самой территории с учетом сохранения окружающей среды:

Село Челкаково. Численность населения на 2013г. составляет 1067 человек.

На расчетный срок (до 2033г.) проектом предлагается освоение свободной от застройки территории в юго-восточной части села. Здесь запроектировано 127 участков для проживания 127 х 2,80 = 356 человек.

Общее количество населения села к 2033 году составит: 822+356=1178 чел.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на отведённых участках) составит 1178 : 362,17 га = 3,25 чел./га.

Итого по сельскому поселению Челкаковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан:

Численность населения на  2013г. составляет 1067 человек.

Количество населения в домах нового строительства на расчётный срок составит 356 чел., а общее количество населения сельского поселения к 2033 году составит: 1067+356=1423 чел.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на отведённых участках) составит 1423 : 492,70 га = 2,88 чел./га.